剪板机安全操作规程

- 工作前必须穿戴好劳动防护用品,上衣不得敞开；

- 本机床操作人员必须熟悉剪板机的结构,性能和使用方法；

- 开机前必须检查所有电气设施及油箱电位,待确定完好后方可进行作业；

- 启动电机后,必须试机急停开关按钮的完好,确认完好后方能正式作业；

- 在剪板前确认板厚,然后在机床右侧调整刀板间隙,调整完毕后锁定；

- 按需调整加工尺寸,机床后档调整可按计算器按钮(需长按,待到达数值后停止),然后应用卷尺复核调整尺寸；

- 机床操作前,应作1-3次空行程,正常后再实施剪切工作；

- 剪板时,为使加工件保证直角,应将加工件紧靠机床左侧限块后,开始剪板,加工按钮(脚踏开关)；

- 液压剪板机运作加工时,手需扶加工件,但严禁将手伸入护栏(刀板剪横杆)内；

- 加工作业时必须思想集中,严禁相互嬉戏讲话；

- 两人以上操作时,主操手在启动前应查看合作人员的情况,告知一声,在确保无危险后再启动开关(脚踏开关)；

- 使用中如发现机器运作不正常,应立即切断电源,停机检查；

- 调整机床时必须切断电源,移动工件时应注意手的安全；

- 工作结束后应切断电源,做好机床保养和环境清洁工作。

安徽皖辉电气设备有限公司